## Slide 1: Koneksi Secara Logis

## Slide 2: Koneksi Secara Logis
Merupakan sebuah aturan bersama bagaimana informasi dikirim melalui media.
Biasa disebut dengan protokol
Jaringan pada dasarnya gabungan dari berbagai macam protokol yang muaranya adalah bagaimana informasi yang dikirim oleh pengirim bisa diterima oleh penerima dengan benar.
Yang termasuk dalam protokol :
  Bagaimana format data yang dikirim ?
  Bagaimana cara data dikirim ?
  Bagaimana jika terjadi kesalahan selama pengiriman dan apa yang harus dikerjakan ?

## Slide 3: Komponen Jaringan
PC
NIC
Network Media
Peralatan Jaringan
  Repeater
  Hub
  Bridge
  Switch
  Router

## Slide 4: Network interface cards (NIC)
Pengertian :
A NIC, or LAN adapter, provides network communication capabilities to and from a PC
a printed circuit board that resides in a slot on the motherboard and provides an interface connection to the network media

## Slide 5: Network Media
Kabel
  Tembaga  Coaxial, Twisted Pair (UTP, sTP)
  Fiber Optic
Wireless
  Bluetooth, Wi Fi, NIC Wireless, USB Wireless, etc

## Slide 6: Peralatan Jaringan
Repeater
Hub
Bridge
Switch
Router

## Slide 7: Koneksi Komponen Secara Fisik

## Slide 8: Jenis/Tipe Koneksi Secara Fisik
Bus
Star
Ring
Extended Star
Hirarchical
Mesh

## Slide 9: Jenis Tipe Koneksi (Cont…)
Koneksi Star yang paling luas dipakai.
Koneksi Star paling banyak memakai media UTP

## Slide 10: Kabel UTP (Unshield Twisted Pair)
Mempunyai delapan pin (4 pasang).
  Pin1 dengan warna hijau-putih (TD+)
  Pin2 dengan warna hijau (TD-)
  Pin3 dengan warna orange-putih (RD+)
  Pin4 dengan warna biru (NC)
  Pin5 dengan warna biru-putih (NC)
  Pin6 dengan warna orange (RD-)
  Pin7 dengan warna coklat-putih (NC)
  Pin8 dengan warna coklat (NC)

## Slide 11: Konfigurasi Kabel UTP

## Slide 12: Tiga Cara Pemasangan UTP
Straight Trought
  Pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis. Misal untuk menghubungkan PC dengan hub, switch dan router, switch dan PC dan sebagainya
Cross Over
  Pengkabelan jenis ini biaanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis. Misal untuk menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub dan sebagainya
Roll Over
  Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus, Misal untuk melakukan konfigurasi router menggunakan PC

## Slide 13: Straight Trought
PC to Hub, PC to Switch
Router to Hub, Router to Switch

## Slide 14: Cross Over
PC to PC
Hub to Hub
Switch to Switch
Hub to Switch

## Slide 15: Roll Over

## Slide 16: Membuat Kabel UTP

## Slide 17: Potong Panjang Kabel

## Slide 18: Gunakan Alat untuk Mengupas Kulit

## Slide 19: Bagian – Bagian Kabel

## Slide 20: Pisahkan setiap bagian dan Luruskan

## Slide 21: Potong Ujungnya dan Luruskan

## Slide 22: Masukkan ke dalam Konektor RJ45

## Slide 23: Tekan kabel ke dalam konektor

## Slide 24: Lihat warna sesuai urutan

## Slide 25: CAT5 Termination

## Slide 26: Crimping menggunakan alat yang ada

## Slide 27: Lihat kedua sisi harus warna harus sesuai aturan

## Slide 28: Test Kualitas Kabel

## Slide 29: Cable testing standards