## Slide 1: ARP

## Slide 2: ARP
ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, suatu protokol yang bertugas mengolah pengalamatan logik dan fisik jaringan
ARP mengolah sebuah tabel yang berisi Mapping antara IP-address dan Ethernet Card.
Tabel arp didapatkan dari request (broadcast) ke jaringan.
Berada pada layer 3 Jaringan

## Slide 3: Mengapa Butuh Mapping MAC Address dengan IP Address
Jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, Komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di Tabel ARP
Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan arp request
172.16.10.25 172.16.10.10
??? 00-0C-04-17-91-CC

## Slide 4: ARP Request

## Slide 5: ARP Request

## Slide 6
ARP Reply dari Host Cerf “Hey pengirim ARP Request! Ini alamat MAC yang kamu butuhkan.”
Ini dia
172.16.10.25 172.16.10.10
00-0C-04-38-44-AA 00-0C-04-17-91-CC
ARP Reply

## Slide 7
Host Stevens menerima ARP Reply dan memasukkan IP address dan MAC address ke tabel ARP-nya.
Selanjutnya Host Stevens bisa mengirimkan paket secara langsung ke Host Cerf.
172.16.10.25 172.16.10.10
00-0C-04-38-44-AA 00-0C-04-17-91-CC
Added to ARP Table
172.16.10.25 00-0C-04-38-44-AA
ARP Reply